Dieses Produkt entspricht den Anfoderungen der entsprechenden EU-Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Anfoderungen der entsprechenden EU-Richtlinien

RADIOSTUMMSCHALTEBOX FÜR FREISPRECHEINRICHTUNGEN

Die Umschaltbox ist für eine Betriebsspannung von 12 Volt ausgestattet und für Verstärker mit bis zu 4 Lautsprecherausgängen mit einer Ausgangsleistung von maximal

35 Watt ausgelegt

1	Umschaltbox

2	Power out

2a	Stromversorgungskabel zur Freisprecheinrichtung

2b	Klinkenstecker zur Lautsprecherbuchse

3	Power in: Stromversorgungs-Anschluss der Umschaltbox

Lautsprecheranschlüsse:

RR	Rechts hinten

LR	Links hinten

LF	Links vorne

RF	Rechts vorne

Stromversorgungskabelbelegung:

Rot		Dauerplus (+)

Schwarz		Masse (-)

Blau		Zündungsplus

Gelb		Radiostummschaltung

Einige Telefone unterstützen die Radiostummfunktion nicht. Lesen Sie dazu bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons!

RADIOSTUMMSCHALTEBOX FÜR FREISPRECHEINRICHTUNGEN

Die Umschaltbox ist für eine Betriebsspannung von 12 Volt ausgestattet und für Verstärker mit bis zu 4 Lautsprecherausgängen mit einer Ausgangsleistung von maximal

35 Watt ausgelegt

1	Umschaltbox

2	Power out

2a	Stromversorgungskabel zur Freisprecheinrichtung

2b	Klinkenstecker zur Lautsprecherbuchse

3	Power in: Stromversorgungs-anschluß der Umschaltbox

Lautsprecheranschlüsse:

RR	Rechts hinten

LR	Links hinten

LF	Links vorne

RF	Rechts vorne

Stromversorgungskabelbelegung:

Rot		Dauerplus (+)

Schwarz		Masse (-)

Blau		Zündungsplus

Gelb		Radiostummschaltung

Einige Telefone unterstützen die Radiostummfunktion nicht. Lesen Sie dazu bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons!

Kompatibilitätsliste mit Freisprecheinrichtungen

# Comfort TALK CT-30

Die UNI SWITCH ISO 2 ist fertig für CT-30 Freisprecheinrichtungen adaptiert.

Comfort TALK CT-40

Die Verwendung mit CT-40 Freisprecheinrichtungen ist nicht möglich.

Comfort TALK CT-20

Comfort TALK CT-50

und Fremdprodukte

Bei oben angeführten Produkten ist unbedingt die Stromversorgungskabelbelegung zu überprüfen und Notwendigenfalls anzupassen.

Kompatibilitätsliste mit Freisprecheinrichtungen

# Comfort TALK CT-30

Die UNI SWITCH ISO 2 ist fertig für CT-30 Freisprecheinrichtungen adaptiert.

Comfort TALK CT-40

Die Verwendung mit CT-40 Freisprecheinrichtungen ist nicht möglich.

Comfort TALK CT-20

Comfort TALK CT-50

und Fremdprodukte

Bei oben angeführten Produkten ist unbedingt die Stromversorgungskabelbelegung zu überprüfen und Notwendigenfalls anzupassen.

BA015

BA015

EINBAUANLEITUNG

Radiostummschaltung mit ISO-Stecker

EINBAUANLEITUNG

Radiostummschaltung mit ISO-Stecker