Anschlussbelegung gängiger Autoradiotypen

| Radio Typ | Pin | Funktion |
| --- | --- | --- |
| VW/Audi Grundig | 1 |  |
|  | 2 | Mute |
|  | 3 |  |
|  | 4 | Zündung |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Bat +12V |
|  | 8 | Masse |
| Radio Typ | Pin | Funktion |
| Blaupunkt | 1 |  |
|  | 2 | Mute |
|  | 3 |  |
|  | 4 | Bat. +12V |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Zündung |
|  | 8 | Masse |

| Radio Typ | Pin | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Philips | 1 | Mute |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 | Bat. +12V |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Zündung |
|  | 8 | Masse |
| Radio Typ | Pin | Funktion |
| Ford Mercedes Porsche Becker | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 | Mute |
|  | 4 | Bat +12V |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 | Zündung |
|  | 8 | Masse |

Radio-Stummschaltung Uni Switch Iso

Radiostummschaltung Uni Switch Iso 4

Funktion:

Leitet Telefongespräche, welche über einen KFZ Einbausatz (kurz FSE) geführt werden, auf die vorderen beiden Autolautsprecher wobei das Autoradio automatisch stummgeschalten wird. Dadurch wird die Wiedergabequalität  des Telefongesprächs durch die Nutzung der hochwertigen Autolautsprecher Ihres Fahrzeuges verbessert.

Einbau:

Die Steckverbinder an Buchsen und Stiftkontaktgehäuse sind passend zu Ihrem Autoradio zu konfektionieren. Entnehmen Sie die Kontaktbelegung aus der technischen Dokumentation Ihres Autoradios und übertragen diese auf das Buchsen und Stiftkontaktgehäuse

Verwenden Sie den 4 poligen weißen Stecker um die Stromversorgung Ihrer FSE herzustellen. Sollte diese bereits angeschlossen sein müssen sie diesen Punkt nicht beachten.

In diesem Fall ist einzig und allein die gelbe Leitung mit dem Stummschaltungsausgang Ihrer FSE zu verbinden.

3.5mm Klinkenstecker mit dem Lautsprecherausgang  Ihrer Freisprechanlage verbinden.

Sollte Ihre FSE eine andere Steckernorm nutzen, müssen Sie den Klinkenstecker abtrennen und den passenden Stecker verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Entfernen Sie das Autoradio aus dem Schacht.

Trennen Sie Spannungsversorgungs- und Lautsprecherstecker vom Autoradio.

Lautsprechersteckverbindung der Radiostummschaltung (RSS) zwischen den Stecker vom Radio und Lautsprecherbuchse des KFZ Kabels verbinden.

Modifizierter Spannungsversorgungsstecker der RSS zwischen Stecker vom Radio und Versorgungsbuchse des Kfz Kabels verbinden.

Sicherheitshinweise:

Offenen Leitungsenden und Verbindungen unbedingt entsprechend isolieren.

Die RSS muß spritzwassergeschützt eingebaut werden.

Nehmen Sie keine Eingriffe in den Sicherheitsschaltungen Ihres Kfz vor – Sicherungen der Stromkreise dürfen nicht übergangen werden.

Kontrollieren Sie vor Anschluß des Versorgungssteckers an das Autoradio noch einmal die Steckermodifikation auf ihre Richtigkeit.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	12V

Schaltleistung:	30W Sinus/ Kanal (4 Kanäle)

Steuereingang	Masse

Belegung RSS Versorgungsstecker (nach Iso Norm)

1		Tacho Impuls

2	gelb 	Radio Stummschaltung (je nach Hersteller)

3		Radio Stummschaltung (je nach Hersteller)

4	rot	Batterie +12V Kl.30+   (je Nach Hersteller)

5	orange 	Schaltspannung Antenne

6	rosa	Armaturenbrettbeleuchtung Kl. 58

7	blau	Zündung +12V (Kl.15) (je nach Hersteller)

8	schwarz 	Batterie – (Kl. 31)

Belegung RSS Lautsprecherstecker (nach Iso Norm)

1	violett/schwarz 	hinten rechts -

2	violett	hinten rechts +

3	grau/schwarz 	vorne rechts –

4	grau 	vorne rechts +

5	weiß/schwarz 	vorne links –

6	weiß 	vorne links +

7	grün/schwarz	hinten links –

8	grün	hinten links +