Bedienungsanleitung

(Bluetooth® Headset BASIC)

Inhalt:

- Allgemeines

- Laden des Bluetooth® Headset

- Funktionen des Bluetooth® Headset

- Spezifikationen

Allgemeines

Das Bluetooth® Headset BASIC kann mit allen Bluetoothfähigen Mobiltelefonen verwendet werden. Das ermöglicht Ihnen frei Gespräche zu tätigen und zu empfangen zu jeder Zeit und überall. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Headset verwenden.

# Bluetooth® Headset Technologie

Bluetooth® Technologie ermöglicht Ihnen das Verbinden vieler verschiedener Bluetoothfähiger Geräte ohne Kabel. Beide verbundene Geräte müssen innerhalb 10 Meter von einander entfernt sein. Die Verbindung kann von Gegenständen, Wände etc beeinträchtigt werden. Das Headset ist mit Bluetooth® 2.0 + EDR ausgestattet und unterstützt folgende Profile: Headset Profile V1.2 and Hands-free Profile V1.0.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen. Halten Sie das Headset von Kindern fern.

[Achtung]: Alle Rechte und Interpretationen dieser Bedienungsanleitung sind dem Hersteller vorbehalten.

1-Ohrbügel

2-Ladebuchse

3-Befestigungsmöglichkeit für Halsband (nicht im Lieferumfang enthalten)

4-Ohr Pad

5-Lautsprecher

6-Lautstärkenregelung (+)

7- Lautstärkenregelung (-)

8-Multifunktions Knopf (MFK)

9-LED Anzeige

10-Mikrofon

Laden des Bluetooth® Headset

Dieses Headset besitzt einen wiederaufladbaren Akku. Dieser ist nicht wechselbar. Der Akku erreicht seine Maximalleistung nachdem der Akku 2 bis 3 mal vollständig geladen und entladen wurde. Bitte Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel oder ein kompatibles Ladekabel von Mline.

Die optimale Betriebstemperatur für den Akku liegt zwischen  15 ºC and 25 ºC. Bei deutlich höheren oder tieferen Temperaturen kann es zu Einschränkungen in der Akkuleistung kommen.

Ladeinformationen

- Bevor Sie das Headset verwenden, laden Sie es vollständig auf und verbinden Sie es mit Ihrem Mobiltelefon. (siehe Pairing des Headset mit einem Mobiltelefon)

- Vergewissern Sie sich das Sie nur das Ladekabel aus dem Lieferumfang (bzw. ein kompatibles Ladekabel von Mline) verwenden.

3.  Wenn der Akku des Headset leer ist, blinkt eine rote LED-Anzeige und ein “Beep-Signal” ertönt. – Laden Sie das Headset auf.

Ladevorgang

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Headset

2. Die rote LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgang.

3. Die rote LED-Anzeige erlischt sobald das Headset vollständig geladen ist. Die Ladedauer beträgt ca. 2-3 Stunden.

Funktionen des Bluetooth® Headset

Einschalten des Headset

Drücken Sie den Multifunktions Knopf (MFK) für einige Sekunden bis Sie ein Beepsignal hören und die LED-Anzeige blau blinkt.

Ausschalten des Headst

Drücken Sie den Multifunktions Knopf (MFK) für einige Sekunden bis Sie ein Beepsignal hören und die LED-Anzeige erlischt.

Pairing des Headset mit einem Mobiltelefon

1.Schalten Sie das Headset aus.

2.Schalten Sie das Mobiltelefon ein und aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon.

3.Drücken und halten Sie den Multifunktions Knopf (MFK) bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau leuchtet (ca. 7 Sekunden)

4.Suchen Sie mit ihrem Mobiltelefon nach Bluetoothgeräten (siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefon), wählen sie das Bluetooth® Headset BASIC

5. Falls Ihr Mobiltelefon die Eingabe eines Codes verlangt, geben Sie 0000 ein.

Anruf annehmen

Drücken Sie den MFK.

Anruf beenden

Drücken Sie den MFK.

Anruf ablehnen

Drücken Sie den MFK für ca. 3 Sekunden bis vom Headset ein Beepsignal ertönt.

Wiederwahl

Drücken Sie den Lautstärkeknopf (+) für ca. 3 Sekunden bis vom Headset ein Beepsignal ertönt.

Sprachwahl

Drücken Sie den MFK.

Lautstärkenregelung

Drücken Sie den Lautstärkenknopf (+) bzw. Lautstärkenknopf (-) um die Lautstärke einzustellen.

Trennen der Verbindung

Um die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon zu trennen, schalten Sie das Headset aus oder deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon.

Spezifikationen

| Artikelnummer | HUNIBLUEBASIC |
| --- | --- |
| Bluetooth® Version | V2.0 + EDR |
| Frequenz | 2.4GHz - 2.4835GHz ISM Band |
| RF Output Power | 0dBm |
| Headset Passwort | 0000 |
| Reichweite | Up to 10 meters(30 feet) |
| Akku | 3.6V wiederaufladbarer Li-polymer Akku |
| Spannungsbereich | DC 5.0V - 6.5V |
| Betriebstemperatr | -10°C ~ +45°C |
| Abmessungen(mm) | L46 x B20 x H12 |
| Gewicht | 9g |
| Gesprächszeit | Bis zu 8 Stunden |
| Standbyzeit | Bis zu 200 Stunden |

*Bluetooth® ist eine registrierte Handelsmarke von Bluetooth® SIG, Inc.

*Patentiertes Produkt, jede Imitation oder Fälschung wird zur Anzeige gebracht.